## Slide 1: Energiemanagement in einem modularen Bordnetz
Aachen, 04.12.2020
Gergely Bilkei-Gorzo, M.Sc.
Doktorarbeit
Institut für Kraftfahrzeuge

## Slide 2: Inhalt
Informationen zur Person
Einleitung
Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Finanzierung

## Slide 3: Informationen zur Person
Bilkei-Gorzo, Gergely
M.Sc RWTH Aachen
2018 – Heute Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kraftfahrzeuge Aachen
2015 - 2018 Studium: Automatisierungstechnik Master am RWTH Aachen
2009 – 2015 Studium: Maschinenbau Bachelor mit Vertiefung Fahrzeugtechnik am RWTH Aachen
Hardwareentwicklung
Hardwarenahe Softwareentwicklung
Simulation und modellbasierte Softwareentwicklung
UNICARagil
BCS Sidestick
Verschiedene Supporttätigkeiten für GKN im Rahmen einer Steuergeräteentwicklung

## Slide 4: Inhalt
Informationen zur Person
Einleitung
Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Finanzierung

## Slide 5: Einleitung
Ausgangssituation: Energieversorgung wird über Kabelbaum realisiert. Absicherung gegenüber Kurzschlüsse mit Schmelzsicherungen.
Defizit: Bordnetzkomponenten sind nicht dynamisch erweiterbar, Energiemanagement aufwändig, Kabelbäume müssen für neue Fahrzeuge neu entwickelt werden.
Zielsetzung: Die modulare Erweiterbarkeit des Bordnetzes zu ermöglichen. Kurzschlusserkennung und Energiemanagement soll automatisiert stattfinden.
Methode: Bordnetz soll eine Netzstruktur bekommen. Energieverteilung erfolgt über modulare PDU-s. Ein Zentralsteuergerät überwacht die Stromflüsse im Netz, warnt bei Versorgungsknappheit, schaltet nach Prioritäten unwichtige Verbraucher ab.
Quelle: TU-dortmund

## Slide 6: Inhalt
Informationen zur Person
Einleitung
Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Finanzierung

## Slide 7: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Konzept:
Energieversorgung über mehrere DC/DC Wandler
Energieverteilung über Zusammenschaltung von mehreren modularen PDU-s
Überwachung und Regelung durch ein Zentralsteuergerät
Verbraucher können auch nachträglich hinzugefügt werden
PDU
Zentral-
Steuergerät
Verbraucher
LV Bat.
HV Bat.
DCDC
Quelle: ABC-colors.com

## Slide 8: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
„Handshake“ Prozess definieren:
Art der Komponente:
    Verbraucher:
      Leistungsbedarf
      Priorität
    Quelle:
      Maximale Leistungsabgabe
      Maximale Dauerleistung
      Effizienzkurve
Informationsaustausch zur Laufzeit:
Art der Komponente:
    Verbraucher:
      Stromverbrauch
      Spannung
      Aktiv/Inaktiv
    Quelle:
      Spannung
      Aktueller Strom
      Aktiv/Inaktiv
Definition der Kommunikation zwischen Komponenten

## Slide 9: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Verbraucher und Quellen melden sich beim Zentralsteuergerät mit Energiebedarf/Leistung und Priorität an
Quellen melden sich mit Effizienzprofil beim Zentralsteuergerät an
Zentralsteuergerät warnt wenn nicht genug Energie zur Verfügung gestellt werden kann
Im Betrieb werden Lasten zwischen Quellen so verteilt dass die maximale Effizienz erreicht wird
Im Überlastung/Fehlerfall werden Verbraucher mit niedrigsten Prioritäten abgeschaltet
Anschluss neuer Komponente
Im Betrieb
Funktionen

## Slide 10: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle
Spannung und Strommessung in jedem Kanal
Kanäle einzeln abschaltbar
Durch Stecksystem modular erweiterbar
Schnelle Kurzschlusserkennung mit FPGA
Kommunikation über BroadR Reach Ethernet
Abschaltung der Kanäle durch MOSFET Schalter
Hardware: modulare PDU

## Slide 11: Inhalt
Informationen zur Person
Einleitung
Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Finanzierung

## Slide 12: Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Aktuelle Phase: Orientierung/Einarbeitung
Nächste Schritte:
  Entwicklung der Software in Simulationsumgebung, Simulation von Energiemanagement und Fehlerfälle
  Mögliche einfache Hardwareaufbau mit Hilfe bestehende PDU Komponenten und Raspberry Pi PC-s
  Schaltungs- und Layoutentfür für eine modulare PDU
  Testaufbau mit modularen PDU-s

## Slide 13: Inhalt
Informationen zur Person
Einleitung
Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Arbeitsfortschritt und nächste Schritte
Finanzierung

## Slide 14: Finanzierung
Möglichkeit über Ford Alliance inhaltliche Schnittpunkte zu finden
Möglichkeit im Rahmen andere Bordnetzprojekte mitfinanziert zu werden