## Slide 1
Aachen, xy. August 2023
Gergely Bilkei-Gorzo
Steer-by-Wire Systementwicklung
Institute for Automotive Engineering (ika)

## Slide 2: Agenda

## Slide 4: Projektziele
Projektbeauftrager Schaeffler Paravan Technologie GmbH
Integration des Sidesticks in einem Steer-by-Wire fahrzeug
  Hardware bleibt unverändert
  Anpassung der Software mit Lenkmodell
Integration eines Lenkrads in einem Steer-by-Wire fahrzug
  Entwicklung des Lenkeingabegerätes
  Entwicklung eines Steuergerätes für Lenkeingabe und Radwinkelsteller
    Hardwareentwicklung
    Softwareentwicklung
    Anpassung des Lenkmodells
Joint Venture zwischen Schaeffler und Paravan
Ziel: Gemeinsame Steer-by-Wire Technologieentwicklung
Mittlerweile von Schaeffler aufgekauft und auf Schaeffler-by-Wire umbenannt

## Slide 5: Hardware
  Redundantes Design: Jeweis 2 Logic und Power Platinen in einer SCU verbaut
  Aufteilung in Logic und Power Platine
  Logic Platine:
    Aurix TC377, 3 Kerne, ADIL-D zertifiziertes Mikrochip
    3x CAN
    2x Flexray
    1x Ethernet
    Kommunikation zwischen beide Logic Platinen mit HSSL Interface (40 Mhz)
  Power Platine:
    3 Phasen Inverter
    DC Link Spannung 12V – 48 V
    Max. +- 100 A Phasenstrom
Steuergerät:

## Slide 6: Hardware
Lenkrad
Drehmomentsensor
Absolutwinkelsensor
Getriebe
3 Phasen Motor
  Phasenspannung 48 V
  Drehmoment Max ~ 1.8 Nm
Bremse
  Versorgungsspannung 24 V
Encoder für Motorposition
Bremse
Encoder
3 Ph Motor
Harmonic Drive Getriebe (1:30)
Bogen Absolut-sensor
Senso-drive Drehmoment Sensor
Lenkradaufbau:

## Slide 7: Hardware
Entwickelt und Produziert von CompactDynamics
6 Phasen Motor (2 x 3 Phasen 30° Versatz)
2 Positionssensoren
  Resolver
  Encoder
Max 70 Nm Drehmoment
Phasenspannung 12 V (24 V)
Radlenkmotor:

## Slide 8: Hardware
ASD
SCU
Bremse
Encoder
3 Ph Motor
Harmonic Drive Getriebe (1:30)
Bogen Absolut-sensor
Senso-drive Sensor
SCU 2
SCU 1
Lenkgetriebe
(~1:10)
Übersetzung ( ~1:3)
3x Poti
Planeten-getriebe (1:10)
6 Ph Motor
Resolver
RWA
SCU
SCU 2
SCU 1
Überblick Gesamtsystem:

## Slide 9: Software
Kern 1:
  Inverterlogik:
    Motor Regelungsmodell
      Aus Simulink generiert
      Feldorientierte Regelung
      Ausführungsfrequenz 20 kHz
    Konfiguration und Update des PWM Moduls
    Auslesen von Strom und Positionssensoren für den Motor
    Aufstartlogik für Inverter:
      Initialisierung vom Gate Treiber, PWM Modul, ADC.
      Z-Puls Suche beim Inverter
      Absolutpositionsbestimmung mit Absolutwinkelsensor
Kern 2:
  Gerätelogik:
    Aufstartlogik für das Steuergerät
    Kommunikation (CAN)
    Lenkmodell ausführen
    Nicht Motorregelung relevante Sensoren auslesen (z.B. Drehmomentsensor)
  Kern 3:
    Safety Dienste
    Kommunikation zwischen beide Logic Platinen (HSSL) mit 20 kHz
Prozessaufteilung:

## Slide 10: Integration
Integration in zwei VW ID3 Fahrzeuge
Nur Lenkeingabeeinheit wird umgebaut, Radlenkeinheit von Paravan (Spacedrive)
Lenkeingabe je nach Fahrzeug durch Sidestick oder Lenkrad
Fahrzeuge wurden auf der Schaeffler Messe vorgestellt
Besucher konnten die Fahrzeuge selber fahren
Demofahrzeuge Schaeffler Messe:

## Slide 11: Integration
Integration in einem AMG GT X290
Lenkeinheit wie im ID3
Radwinkelsteller mit fka SCU und CompactDynamics Motor
Demofahrzeug AMG:

## Slide 12
Dr.-Ing. / Dipl.-Ing. Vorname Nachname (Bearbeiter, Ansprechpartner)
+49 241 80 xxxxx
+49 241 80 22147
xxxxx@ika.rwth-aachen.de