## Slide 1
Aachen, 22. August 2023
Gergely Bilkei-Gorzo
Steer-by-Wire Systementwicklung
Institute for Automotive Engineering (ika)

## Slide 2: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Integration
Probleme
Projektergebnis

## Slide 3: Projektziele
Projektbeauftrager Schaeffler Paravan Technologie GmbH
Integration des Sidesticks in einem Steer-by-Wire fahrzeug
  Hardware bleibt unverändert
  Anpassung der Software mit Lenkmodell
Integration eines Lenkrads in einem Steer-by-Wire fahrzug
  Entwicklung des Lenkeingabegerätes
  Entwicklung eines Steuergerätes für Lenkeingabe und Radwinkelsteller
    Hardwareentwicklung
    Softwareentwicklung
    Anpassung des Lenkmodells
Joint Venture zwischen Schaeffler und Paravan
Ziel: Gemeinsame Steer-by-Wire Technologieentwicklung
Mittlerweile von Schaeffler aufgekauft und auf Schaeffler-by-Wire umbenannt

## Slide 4: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Integration
Probleme
Projektergebnis

## Slide 5: Hardware
  Redundantes Design: Jeweis 2 Logic und Power Platinen in einer SCU verbaut
  Aufteilung in Logic und Power Platine
  Logic Platine:
    Aurix TC377, 3 Kerne, ADIL-D zertifiziertes Mikrochip
    3x CAN
    2x Flexray
    1x Ethernet
    Kommunikation zwischen beide Logic Platinen mit HSSL Interface (40 Mhz)
  Power Platine:
    3 Phasen Inverter
    DC Link Spannung 12V – 48 V
    Max. +- 100 A Phasenstrom
Steuergerät:

## Slide 6: Hardware
Lenkrad
Drehmomentsensor
Absolutwinkelsensor
Getriebe
3 Phasen Motor
  Phasenspannung 48 V
  Drehmoment Max ~ 1.8 Nm
Bremse
  Versorgungsspannung 24 V
Encoder für Motorposition
Bremse
Encoder
3 Ph Motor
Harmonic Drive Getriebe (1:30)
Bogen Absolut-sensor
Senso-drive Drehmoment Sensor
Lenkradaufbau:

## Slide 7: Hardware
Entwickelt und Produziert von CompactDynamics
6 Phasen Motor (2 x 3 Phasen 30° Versatz)
2 Positionssensoren
  Resolver
  Encoder
Max 70 Nm Drehmoment
Phasenspannung 12 V (24 V)
Radlenkmotor:

## Slide 8: Hardware
ASD
SCU
Bremse
Encoder
3 Ph Motor
Harmonic Drive Getriebe (1:30)
Bogen Absolut-sensor
Senso-drive Sensor
SCU 2
SCU 1
Lenkgetriebe
(~1:10)
Übersetzung ( ~1:3)
3x Poti
Planeten-getriebe (1:10)
6 Ph Motor
Resolver
RWA
SCU
SCU 2
SCU 1
Überblick Gesamtsystem:

## Slide 9: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Integration
Probleme
Projektergebnis

## Slide 10: Software
Kern 1:
  Inverterlogik:
    Motor Regelungsmodell
      Aus Simulink generiert
      Feldorientierte Regelung
      Ausführungsfrequenz 20 kHz
    Konfiguration und Update des PWM Moduls
    Auslesen von Strom und Positionssensoren für den Motor
    Aufstartlogik für Inverter:
      Initialisierung vom Gate Treiber, PWM Modul, ADC.
      Z-Puls Suche beim Inverter
      Absolutpositionsbestimmung mit Absolutwinkelsensor
Kern 2:
  Gerätelogik:
    Aufstartlogik für das Steuergerät
    Kommunikation (CAN)
    Lenkmodell ausführen
    Nicht Motorregelung relevante Sensoren auslesen (z.B. Drehmomentsensor)
  Kern 3:
    Safety Dienste
    Kommunikation zwischen beide Logic Platinen (HSSL) mit 20 kHz
Prozessaufteilung:

## Slide 11: Software
Lenkalgorythmen:
Lenkgetriebe
(~1:10)
ASD
RWA
Lenkmodell
Drehmoment
Pos. RWA
Pos. ASD
Optional:Pos. RWA istwert
Lenkgetriebe
(~1:10)
ASD
RWA
Lenkmodell
Drehmoment
Moment. RWA
Pos. RWA istwert
Pos. ASD
B1 Lenkmodell:
Möglichkeit 1:
  Messwert Drehmoment -> Sollposition RWA
          -> Sollposition ASD
Möglichkeit 2:
  Messwert Drehmoment -> Sollposition RWA
  Messwert RWA Pos. -> Sollposition ASD
Alternative:
  Messwert Drehmoment -> Sollmoment RWA
  Messwert RWA Pos. -> Sollposition ASD

## Slide 12: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Integration
Probleme
Projektergebnis

## Slide 13: Integration
Integration in zwei VW ID3 Fahrzeuge
Nur Lenkeingabeeinheit wird umgebaut, Radlenkeinheit von Paravan (Spacedrive)
Lenkeingabe je nach Fahrzeug durch Sidestick oder Lenkrad
Fahrzeuge wurden auf der Schaeffler Messe vorgestellt
Besucher konnten die Fahrzeuge selber fahren
Demofahrzeuge Schaeffler Messe:

## Slide 14: Integration
Integration in einem AMG GT X290
Lenkeinheit wie im ID3
Radwinkelsteller mit fka SCU und CompactDynamics Motor
Demofahrzeug AMG:

## Slide 15: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Probleme
Projektergebnis

## Slide 16: Probleme
Aufbau mit Lenkrad und Drehmomentsensor ist ein schwingungsfähiges System
Bei Bewegung werden die Eigenfrequenzen vom Sensor mitgemessen
Da Messwert = Sollwinkel * Faktor, Motor regt das System mit gemessenen Eigenfrequenz an
Für Stabilität ist Tiefpassfilterung deutlich unterhalb der auftretenden Eigenfrequenzen nötig
Filter schränkt mögliche Lenkdynamik stark ein
Drehmomentsensor nicht axial gestützt
Biegekräfte an der Lenkradwelle werden vom Drehmomentsensor gemessen
Schwingendes Verhalten wenn Lenkwelle unter Biegespannung steht
M
Lenkrad + Drehmomentsensor
Motor + Getriebe
Probleme mit Lenkradaufbau:

## Slide 17: Probleme
Lenkgefühl:
  Rastmomente im Motor
  Permanentmagnete im Rotor und Statorzähne erzeugen Positionsabhängige Drehmomente am Rotor.
  Erzeugt ein ruckeliges Gefühl am Lenkrad
  Kann durch langsames Drehen des Rotors in Geschwindigkeitsregelung und Aufzeichnung des gestellten Stroms charakterisiert werden.
  Charakterisierung kann als Vorsteuerung verwendet werden um Rastmomente abzuschwächen.
  Vollständige Kompensation nicht möglich.
  Rastmomentkompensierte Motoren verfügbar
Probleme mit Lenkradaufbau:

## Slide 18: Agenda
Projektziele
Hardware
Software
Probleme
Projektergebnis

## Slide 19: Projektergebnis
Kunde war insgesamt von der Integration nicht überzeugt
Lenkgefühl durch Getriebe und nicht komplett kompensierbare Rastmomente nicht auf gewohntem Niveau
Nötige Tiefpassfilterung um Rückkopplung zu unterdrücken erzeugt ein träges Lenkgefühl
Hohe Lautstärke durch Getriebe im Lenkradmotor und Radwinkelstellmotor