## Slide 1: Energiemanagement in einem modularen Bordnetz
Aachen, 04.12.2020
Gergely Bilkei-Gorzo, M.Sc.
Doktorarbeit
Institut für Kraftfahrzeuge

## Slide 2: Inhalt
Einleitung

## Slide 3: Einleitung
Ausgangssituation: Energieversorgung wird über Kabelbaum realisiert. Absicherung gegenüber Kurzschlüsse mit Schmelzsicherungen.
Defizit: Bordnetzkomponenten sind nicht dynamisch erweiterbar, Energiemanagement aufwändig, Kabelbäume müssen für neue Fahrzeuge neu entwickelt werden.
Zielsetzung: Die modulare Erweiterbarkeit des Bordnetzes zu ermöglichen. Kurzschlusserkennung und Energiemanagement soll automatisiert stattfinden.
Methode: Bordnetz soll eine Netzstuktur bekommen. Energieverteilung erfolgt über modulare PDU-s. Ein Zentralsteuergerät überwacht die Stromflüsse im Netz, warnt bei Versorgungsknappheit, schaltet nach Prioritäten unwichtige Verbraucher ab.
Quelle: TU-dortmund

## Slide 4: Inhalt
Einleitung

## Slide 5: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Funktionsweise:
Energieversorgung über mehrere DC/DC Wandler
Energieverteilung über Zusammenschaltung von mehreren modularen PDU-s
Überwachung und Regelung durch ein Zentralsteuergerät
Verbraucher können auch nachträglich hinzugefügt werden

## Slide 6: Modulare Energieverteilung im Bordnetz
Verbraucher melden sich beim Zentralsteuergerät mit Energiebedarf und Priorität an
Zentralsteuergerät warnt wenn nicht genug Energie zur Verfügung gestellt werden kann
Quellen melden sich mit Effizienzprofil beim Zentralsteuergerät an
Im Betrieb werden Lasten zwischen Quellen so verteilt dass die maximale Effizienz erreicht wird
Im Überlastung/Fehlerfall werden Verbraucher mit niedrigsten Prioritäten abgeschaltet.

## Slide 7: Modulare PDU Aufbau
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Stecker
A
V
Stecker
Stecker
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle
Verbraucher/Quelle